## Slide 1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
MÔN HỌC: KIẾN TRÚC MÁY TÍNH (THỰC HÀNH)
GIÁO VIÊN: NGUYỄN VĂN CƯỜNG
EMAIL: cuong.nguyenvan@phenikaa-uni.edu.vn
Tell: 091 86 89 388

## Slide 2
1. Cấu trúc cơ bản của chương trình Arduino
① Khai báo các thư viện (nếu có)
② Khai báo biến và hằng cho chương trình (nếu có)
③ Khởi tạo những giá trị và định nghĩa chức năng chân
void setup( ) {
// Khởi tạo giá trị cho chương trình
// Định nghĩa chức năng của các port
}
④ Chương trình chính
void loop( ) {
// Nội dung chương trình (nội dung code)
}
⑤ Khai báo và viết hàm chương trình con cho chương trình (nếu có)

## Slide 3
1. Cấu trúc cơ bản của chương trình Arduino
2. Ví dụ: chương trình sáng tắt 1 led đơn
void setup( ) {
pinMode(13, OUTPUT); //Định nghĩa chân 13 là chân xuất dữ liệu
}
void loop( ) {
digitalWrite(13, HIGH); //Bật sáng đèn led tại chân 13
delay(1000); // Đợi led sáng 1 giây
digitalWrite(13, LOW); // Tắt led
delay(1000); // Đợi led tắt 1 giây
}
a. Nhiệm vụ chương trình void setup()
Các lệnh trong chương trình này được sử dụng để khai báo cho biến hoặc định nghĩa chức năng cho các chân cần điều khiển. Thường thì sử dụng các hàm pinMode hoặc các câu lệnh gán giá trị cho biến. Khi biên dịch thì các lệnh trong void setup() sẽ chỉ thực hiện 1 lần. Sau khi thực hiện xong các câu lệnh trong void setup() chương trình sẽ thực hiện các khối lệnh trong vòng lặp void loop().
b. Nhiệm vụ chương trình void loop()
Các lệnh trong chương trình void loop() sẽ được thực hiện liên tục đến khi tắt nguồn điện. Các lệnh sẽ được thực hiện tuần tự và sẽ lặp lại liên tục. Do vậy, trong chương trình này chúng ta không sử dụng các lệnh khởi tạo hay thay đổi giá trị biến, những lệnh thay đổi có thể làm sai quy trình lặp lại của chương trình.

## Slide 4
Cú pháp câu lệnh trong Ardunio
setup()
loop()
Cấu trúc điều khiển
if
if...else
switch / case
for
while
break
continue
return
goto
Cú pháp mở rộng
; (dấu chấm phẩy)
{} (dấu ngoặc nhọn)
// (single line comment)
/* */ (multi-line comment)
#define
#include
Toán tử logic
&& (và)
|| (hoặc)
! (phủ định)
^ (loại trừ)
Phép toán hợp nhất
++ (cộng thêm 1 đơn vị)
-- (trừ đi 1 đơn vị)
Toán tử số học
= (phép gán)
+ (phép cộng)
- (phép trừ)
* (phép nhân)
/ (phép chia)
% (phép chia lấy dư)
Toán tử so sánh
== (so sánh bằng)
!= (khác bằng)
> (lớn hơn)
< (bé hơn)
>= (lớn hơn hoặc bằng)
<= (bé hơn hoặc bằng)

## Slide 5
Cú pháp câu lệnh trong Ardunio
Hằng số
HIGH | LOW
INPUT | INPUT_PULLUP | OUTPUT
LED_BUILTIN
true | false
Hằng số nguyên (integer constants)
Hằng số thực (floating point constants)
Kiểu dữ liệu
void
boolean
char
unsigned char
byte
int
unsigned int
Chuyển đổi kiểu dữ liệu
char()
byte()
int()
word()
long()
float()
Phạm vi của biến và phân loại
Phạm vi hiệu lực của biến
static - biến tĩnh
const - biến hằng
volatile
Hàm hỗ trợ
sizeof()
word
long
unsigned long
short
float
double
array
string (chuỗi kí tự biểu diễn bằng array)
String (object)

## Slide 6
Cú pháp câu lệnh trong Ardunio
Hàm và thủ tục
Nhập xuất Digital (Digital I/O)
pinMode()
digitalWrite()
digitalRead()
Nhập xuất Analog (Analog I/O)
analogReference()
analogRead()
analogWrite() - PWM - PPM
Hàm thời gian
millis()
micros()
delay()
delayMicroseconds()
Hàm toán học
min()
max()
abs()
map()
pow()
sqrt()
sq()
isnan()
constrain()
exp(x)
frexp(x, int *exp)
ldexp(x, int exp)
log(x)
log10(x)
modf(x, *i)
ceil(x)
floor(x)
atoi(a[])
Hàm lượng giác
cos()
sin()
tan()
asin(x)
acos(x)
atan(x)
atan2(x, y)
cosh(x)
sinh(x)
tanh(x)
Sinh số ngẫu nhiên
randomSeed()
random()
Nhập xuất nâng cao
tone()
noTone()
shiftOut()
shiftIn()
pulseIn()
Bits và Bytes
lowByte()
highByte()
bitRead()
bitWrite()
bitSet()
bitClear()
bit()
Ngắt (interrupt)
attachInterrupt()
detachInterrupt()
interrupts()
noInterrupts()
Giao tiếp
Serial
Xử lý chuỗi
isAscii()
isWhitespace()
isAlpha()
isAlphaNumeric()
isControl()
isDigit()
isGraph()
isLowerCase()
isPrintable()
isPunct()
isSpace()
isUpperCase()
isHexadecimalDigit()
tolower()
toupper()